Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: Wydobycie i zagospodarowanie odpadów znajdujących się na składowisku w miejscowości Dargosław w Gminie Brojce

Przedmiot zamówienia obejmuje: wydobycie ze składowiska odpadów w szacowanej ilości 1800 Mg w miejscowości Dargosław wraz z ewentualnym zamówieniem uzupełniającym nie większym niż 30% zamówienia podstawowego tj. 540 Mg, gmina Brojce – na działce o numerze ewidencyjnym 4/2,  obręb geodezyjny Dargosław - odpadów wśród których  mogą wystąpić odpady o następujących kodach:

- Odpady inne niż niebezpieczne:

  - 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,

  - 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

  - 17 01 02 – gruz ceglany,

  - 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

  - 17 04 05 – żelazo i stal.

Szczegółowe wymagania związane ze  sposobem postępowania z odpadami

- 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach:

  - ładować bezpośrednio na środki transportu, przystosowane do przewożenia tego rodzaju odpadów,

  - przekazać do unieszkodliwienia metodą D5 na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Mirowo, gmina Rymań,

  - transportować przez firmy posiadające wymagane zezwolenia na prowadzenia tego rodzaju działalności,

- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów:

  - magazynować luzem w pryzmach lub kontenerach na wyznaczonym miejscu na terenie działki nr 4/2, obręb Dargosław,

  - przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom lub przekazać do odzysku w procesie R14 osobą fizycznym lub wykorzystać do utwardzenia powierzchni w sposób uniemożliwiający pylenie oraz z zachowaniem odrębnych przepisów,

  - transportować przez firmy posiadające wymagane zezwolenia na prowadzenia tego rodzaju działalności,

- 17 01 02 – gruz ceglany:

  - magazynować luzem w pryzmach lub kontenerach na wyznaczonym miejscu na terenie działki nr 4/2, obręb Dargosław,

  - przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom lub przekazać do odzysku w procesie R14 osobą fizycznym lub wykorzystać do utwardzenia powierzchni w sposób uniemożliwiający pylenie oraz z zachowaniem odrębnych przepisów,

  - transportować przez firmy posiadające wymagane zezwolenia na prowadzenia tego rodzaju działalności,

- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06:

  - magazynować luzem w pryzmach lub kontenerach na wyznaczonym miejscu na terenie działki nr 4/2, obręb Dargosław,

  - przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom lub przekazać do odzysku w procesie R14 osobą fizycznym lub wykorzystać do utwardzenia powierzchni w sposób uniemożliwiający pylenie oraz z zachowaniem odrębnych przepisów,

  - transportować przez firmy posiadające wymagane zezwolenia na prowadzenia tego rodzaju działalności.

- 17 04 05 – żelazo i stal:

  - magazynować luzem w pryzmach lub kontenerach na wyznaczonym miejscu na terenie działki nr 4/2, obręb Dargosław,

  - przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom lub przekazać do odzysku w procesie R14 osobą fizycznym,

  - transportować przez firmy posiadające wymagane zezwolenia na prowadzenia tego rodzaju działalności.

Zalecany sposób wydobycia odpadów:

- Odpady wydobywać przy pomocy koparko-ładowarki, rozpoczynając od betonowego wjazdu przesuwając się w kierunku ogrodzenia,

- Wydobyć i usunąć warstwę odpadów do głębokości 3 metrów lub do osiągnięcia warstwy gruntu rodzimego,  w sposób minimalizujący uszkodzenie instalacji drenażu odcieków.

- Odpady znajdujące się w odległości do 10 metrów od ogrodzenia usunąć w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem pasa zieleni wokół składowiska odpadów.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)