Załącznik nr 2

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacje ogólne

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa anten dla świetlic oraz beneficjentów projektu "Internet szansą na rozwój - eInclusion w Gminie Brojce" korzystających z usługi internetu CDMA.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu dostawy z przedstawicielem Zamawiającego.

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia

- Zamówienie obejmuje zakup i dostawę anten wzmacniających sygnał Internetu CDMA w następującym zakresie:

| Lp | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antena dostosowanych do podłączenia do modemu Axesstel MV510VR | szt. | 13 |
| 2 | Antena dostosowanych do podłączenia do modemu Axesstel MV610V | szt. | 20 |

Uwaga: ceny obejmują koszt dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Przez dostosowanie należy rozumieć zakończenie przewodu antenowego odpowiednim złączem lub dostarczenie przejściówki.

- Anteny muszą spełniać niniejsze parametry techniczne minimum, których spełnienie sprawdzane będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia (Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie niniejszych kryteriów przez oferowany sprzęt):

| Typ anteny | YAGI |
| --- | --- |
| Częstotliwość pracy | 450 MHz |
| Zysk | min. 9 dBi |
| MAX moc nadawania | 100 W |
| Impedancja wyjściowa | 50 Ohm |
| Długość przewodu antenowego | 10 m |

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonywania dostawy min. 24 godziny przed zamiarem jej dokonania.

- Termin płatności za zrealizowaną dostawę potwierdzoną protokołem odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wynosi 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

..................................., dn ..............................

...........................................................

pieczątka i podpis osoby uprawnionej